Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Ждановский сельсовет

на 2018 - 2021 годы

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации Ждановского сельсовета от 16.04.2018 г. № 17-п |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ждановский сельсовет на 2018 - 2021 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 8 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». |
| Заказчик Программы | Администрация Ждановского сельсовета |
| Разработчики | Администрация Ждановского сельсовета |
| Исполнители | Администрация Ждановского сельсовета |
| Цели Программы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Ждановского сельсовета, увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры Ждановского сельсовета - создание ЖКХ и условий для устойчивого социально-экономического развития Ждановского сельсовета -совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом; - создание благоприятных условий привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный сектор Ждановского сельсовета ; - улучшение экологической ситуации в поселении. |
| Задачи Программы | - проектно-изыскательские работы и строительство систем водоснабжения, водоотведения с применением современных материалов; - обустройство и оснащение оборудованием объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционные программы); - внедрение автоматизированной системы сбора, обработки и предоставления информации с узлов учета в режиме реального времени (on-lane). |
| Сроки реализации | 2018 - 2021 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, осуществляется за счет: - средств федерального бюджета; - средств бюджета Оренбургской области; - средств Ждановского сельсовета ; |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - строительство и ввод в эксплуатацию сетей; По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов: - контролируемая утилизация твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки; Определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета. Показателей надежности по каждой системе ресурсо-снабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса |
| Планируемые результаты реализации Программы | - повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории Ждановский сельсовет . |
| Контроль за реализацией | Администрация Ждановского сельсовета |

# Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ждановский сельсовет, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального  плана развития села, повышения эффективности градостроительных решений.

# Раздел I. Прогноз развития Ждановского сельсовета  и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития муниципального образования Ждановский сельсовет,  а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ждановский сельсовет   на 2018 - 2021 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития муниципального образования Ждановский сельсовет  , а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие Ждановского сельсовета  ;

- строительство домов индивидуальной жилой застройки;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития Ждановского сельсовета  и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

1.1. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период дейситвия программы

В муниципальном образовании Ждановский сельсовет  по состоянию на 01.01.2018 г. проживает 2670  человек.

С 2008 года показатели численности населения можно назвать стабильными. В настоящее время все более ощутимо проявляется тенденция миграционного оттока жителей из-за отсутствия жилья и коммунальной инфраструктуры.

Изменение численности населения муниципального образования Ждановкий сельсовет  приводится в нижеследующей таблице № 1.

Таблица № 1

| Годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 2868 | 2706 | 2690 | 2612 | 2838 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Ждановский сельсовет  – острая недостаточность и износ жилого фонда, а также  отсутствие центрального водоснабжения и коммунальной инфраструктуры. В целом демографическую обстановку можно оценить как проблематичную, хотя аналогичная ситуация наблюдается по всей России.

Предполагается, что в перспективном будущем демографическая ситуация стабилизируется.

1.2. Состояние жилого фонда

Существующий жилищный фонд поселения составляет 46,090 кв.м общей площади, в  удовлетворительном  техническом состоянии и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. Ветхих и аварийных   жилых  домов  не территории Ждановского сельсовета нет.  Жилищный фонд представлен частными домами индивидуальной планировки.

| Показатели | с. Ждановка | с. Каменка | с.Николаевка | с. Новоникольское | с. Нооспасское | с. Федоровка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м² | 28,09 | 9,365 | 1,122 | 6,820 | 3,055 | 4,380 |
| Площадь ветхого и аварийного жилья, тыс. м² | - | - | - | - | - | - |

1.3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры в поселении, строительство объектов и проектно-изыскательские работы  с учетом перспективного строительства .

1.3.1. Водоснабжение

Водозаборные сооружения находящиеся на территории Ждановского сельсовета:

| Наименование объекта | Адрес, местоположение объекта |
| --- | --- |
| Водозаборная скважина | Оренбургская область., Александровский район., с.Ждановка |
| 2. Башня Рожновского | Оренбургская область., Александровский район., с.Ждановка |
| 3. Водозаборная скважина № 1 и № 2 | Оренбургская область., Александровский район., с. Каменка |
| 4. Башня Рожновского № 1 и №2 | Оренбургская область., Александровский район., с.Каменка |
| 5. Скважина № 1 и №2 | Оренбургская область., Александровский район., с.Новоспасское |
| 6. Башня Рожновского | Оренбургская область., Александровский район., с. Новоспасское |
| 7. Резервуар железобетонный 300 м.куб | Оренбургская область., Александровский район., с. Новоспасское |
| 8. Скважина | Оренбургская область., Александровский район., с. Новоникльсое |
| 9. Башня Рожновского | Оренбургская область., Александровский район., с.Новоникольское |
| 10. Скважина | Оренбургская область., Александровский район., с. Новоникольское (на ферме) |
| 11.Башня Рожновского | Оренбургская область., Александровский район., с. Новоникольское (на ферме) |
| 12. Скважина | Оренбургская область., Александровский район., с. Федоровка (телятник) |
| 13. Башня Рожновского | Оренбургская область., Александровский район., с. Федорока (телятник) |

- Забор воды со скважин осуществляется глубинным насосом.

- Протяженность коммунальных сетей составляет 12,4 км., из них в аварийном состоянии  с износом 100% находится 5,4 км. С общим износом 7 км.

1.3.2. Водоотведение

В поселении отсутствует центральная канализация, поэтому водоотведение в поселении планируется отвести только с дорожного полотна путем углубления (окювечивания) придорожных канав и муниципальных учреждении путем отвода воды в кюветы.

Для проведения данных работ необходимо заключение договоров по очистки от деревьев и углублению канав,  в селе Ждановка по улицам Ленина и Молодежной.

1.3.3. Захоронение твердых бытовых отходов

Ежегодно на территории сельсовета  образуется около 330 т твердых бытовых отходов, из них около 3% с повышенной классностью опасности.

Бытовые отходы от организаций и жилого сектора размещены на 3-х участках.

Площадь участков  под размещение твердых бытовых отходов составляет 5,0 га. Свалки находится  за границей сел Ждановка, Каменка и Новоникольское

# 1.3.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Ждановского сельсовета   производится от энергоснабжающей организации ОАО «МРСК ВОЛГИ»  в лице  ПО «Центральные энергетические сети» филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» - «Оренбургэнерго»  Контролирующую функцию  осуществляет энергоснабжающая организация.

# 1.3.5. Телефонная связь, телевидение, интернет

# Телефонная связь

Обеспечение телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного, бытового обслуживания и прочих объектов осуществляется Оренбургским филиалом ОАО «Ростелеком»,  сотовой кампанией «МегаФон», «МТС» «Билайн». Существующие емкости телефонных станций не полностью удовлетворяют потребности населения.

# Телевидение

Телевизионное вещание в поселении  осуществляет Оренбургским филиалом ОАО «Ростелеком». В дальнейшем планируется переход на цифровое телевещание.

Интернет

В Ждановском сельсовете   различные объекты пользуются высокоскоростным кабельным интернетом предоставляемым Оренбургским филиалом ОАО «Ростелеком»,  а так же беспроводным интернетом через сотовую связь «МегаФон», «МТС» «Билайн» посредством модема, качество такого интернета не удовлетворяет потребности жителей и организаций. Емкости кабельного интернета  не полностью удовлетворяют потребности населения

Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ждановский сельсовет  на 2018 - 2021 годы

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Ждановского сельсовета, обеспечения возможности подключения строящегося жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры Ждановского сельсовета, предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Ждановского сельсовета  на 2018 - 2021 годы (Приложение № 1 к данной Программе), а именно по разделам:

# 2.1. Водоснабжение

# На  период реализации Программы предусматривается строительство водопровода в селе Ждановка и капитальный ремонт водопроводных сетей с большим износом, в селах Новоникольское и Новоспасское ,приобретение экскаватора и бульдозера..

2.2. Водоотведение

Для повышения качества водоснабжения населения требуется реконструкция водоотводящих каналов водоканала, как указанно выше и отведение природоохранной зоны. Необходимо провести проектно-изыскательские работы, строительство водоканала и прочие работы описанные в п 2.1. раздела 2.

2.3. Теплоснабжение

На территории Ждановского сельсовета имеется газовое, электрическое и печное отопление в жилых домах и квартирах.

2.4. Захоронение твердых бытовых отходов

Предусматриваемая Программа системы и организации работ по санитарной очистке территории поселения остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

Существующая свалка сохраняется.

Несанкционированные свалки в поселении подлежат ликвидации.

Для улучшения экологического и санитарного состояния поселения, решения комплекса работ по организации, сбору, удалению и уборки территории поселения наряду с проектированием и строительством объектов по обезвреживанию отходов следует разработать проект «Генеральная схема очистки сельсовета», удовлетворяющий всем требованиям действующих строительных и санитарных норм.

3. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации Ждановского сельсовета.

Механизм реализации Программы определяется инвестиционными Программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами муниципального образования Ждановский сельсовет в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса совместно с администрацией разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы, с указанием источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов, средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы долевое финансирование строительства и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств субъектов коммунальной инфраструктуры за счет средств субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программах мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ждановский сельсовет  планируется привлечь финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

5. Контроль за ходом реализации программы

Администрация Ждановского сельсовета ежегодно представляет на заседание Совета  Депутатов Ждановского сельсовета  отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется в Правительство Оренбургской  области. Вся информация по реализации программы, текущим и итоговым отчетам выкладывается на сайт сельсовета: http://zhdanovsk.ru/

6. Социально-экономические последствия от выполнения программы

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Ждановского сельсовета путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов.

Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории, создать предпосылки для поступления средств инвесторов в предприятии коммунального комплекса.

7. Санитарная очистка территорий

Проектом генерального плана предлагается ликвидация несанкционированных свалок и устройство мусороперегрузочных станций с рекомендуемой санитарно-защитной зоной 100 м. Необходимо осуществлять постоянный контроль над состоянием почво-грунтов непосредственно на территории создаваемого участка компостирования, а так же прилегающих к ней территорий с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. К отходам образующимся на территории ФАП

Глава администрации:                                                                        С.Н.Глазков

Программа

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Ждановский сельсовет на 2018 - 2021 годы

|  | Приложение № 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ждановский сельсовет на 2018 – 2021 годы |
| --- | --- |
| Наименование объекта и проводимые мероприятия | Цели реализации мероприятия | Планируемые сроки реализации, годы |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. Подготовка проектно – сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Ждановка | Организация качественного и бесперебойного водоснабжения населения | 2018 |
| II. Строительство водопроводных сетей в с.Ждановка |  | 2018 - 2021 |
| III. Подготовка проекто – сметной документации на строительство водопроводных сетей в с.Федоровка |  | 2020 |
| IV. Строительство водопроводных сетей в с. Федоровка |  | 2021 |
| V. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Новоникольское |  | 2018-2021 |
| VI.Приобретение частотника на скважину в с.Новоникольское |  | 2018-2021 |
| VII. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Новоспасское |  | 2018-2021 |
| VIII. Приобретение частотника на скважину в с.Новоспасское |  | 2018-20212017 |
| IX. Приобретение экскаватора и бульдозер 250 000 рублей |  | 2020 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Х. Реконструкция водоотводных каналов и отведение природоохранной зоны для водонапорных скважин | Обеспечение качественной питьевой водой населения | 2018-2021 |
| ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| XI. Мероприятия по захоронению твердых бытовых отходов | Улучшение экологической ситуации на территории поселения | 2018-2021 |
| 1. частичное содержание свалки 200 000 рублей |  | 2018-2021 |

Глава администрации                                                      		   С.Н.Глазков